## Slide 1: ТЕМА 2.
Опасности, их характеристика и классификация.
Опасные и вредные факторы окружающей среды

## Slide 2: Основные понятия темы
Вредные факторы – факторы, отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие профессиональные заболевания и другие неблагоприятные последствия.
Опасность – это риск неблагоприятного воздействия, под которым понимаются явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. вызывать нежелательные последствия.
Опасные факторы – факторы, способные при определенных условиях вызывать острое нарушение здоровья и гибель организма.
Риск – это отношение тех или иных нежелательных последствий в единицу времени к возможному числу событий.
Техника безопасности – система технических мероприятий, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда.

## Slide 3: Опасность
Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные компоненты, а также характеристики, несоответствующие условиям жизнедеятельности человека.
Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Любая деятельность потенциально опасна – это аксиома о потенциальной опасности деятельности.
Опасности носят потенциальный характер. Актуализация опасностей происходит при определенных условиях, именуемых причинами.
Причины – совокупность обстоятельств, благодаря которым опасности проявляются и вызывают те или иные нежелательные последствия, ущерб.
Признаки опасности :
вероятность нанесения непосредственного ущерба здоровью человека (травмы);
угроза для жизни;
вероятность заболевания;
нарушение условий нормального функционирования органов и систем;
изменение окружающей среды.

## Slide 4: Классификация опасностей
Основание классификации | Виды опасностей
По происхождению | Природные, техногенные, антропогенные, экологические, социальные, биологические
По характеру воздействия на человека | Механические, физические, химические, биологические, психофизиологические
По времени проявления отрицательных последствий | Импульсные, кумулятивные
По локализации | Связанные с литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом
По вызываемым последствиям | Утомление, заболевания, травмы, аварии, пожары, летальные исходы и т.п.
По приносимому ущербу | Социальные, технические, экологические, экономические
По структуре | Простые, производные, порождаемые взаимодействием простых
По реализуемой энергии | Активные, пассивные

## Slide 5: Риск - частота реализации опасностей
Индивидуальный риск - опасность определенного вида для отдельного индивидуума;
Социальный риск - риск для группы людей, зависимость между частотой событий и числом пораженных при этом людей.
Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты, и представляет собой компромисс между уровнем безопасности и возможностью ее достижения. Приемлемый риск гибели человека в течение года для обычных условий принимается равным 10, что соответствует риску гибели людей на Земле в течение года от природных опасностей. Пренебрежительно малым считается индивидуальный риск гибели 10 в год, максимально приемлемым риском для экосистем считается тот, при котором может пострадать 5% видов биогеоценоза. Приемлемые риски на 2-3 порядка «строже» фактических.
Риском необходимо управлять.

## Slide 6: Вредные и опасные производственные факторы
физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и другие виды колебательных воздействий, неионизирующие и ионизирующие излучения, климатические параметры (температура, влажность и подвижность воздуха), атмосферное давление, уровень освещенности, а также фиброгенные пыли;
химические, возникающие от токсичных веществ, способных вызвать неблагоприятное воздействие на организм;
биологические, вызванные патогенными микроорганизмами, микробными препаратами, биологическими пестицидами, сапрофитной спорообразующей микрофлорой, микроорганизмами, являющимися продуцентами микробиологических препаратов;
психофизиологические, включающие физические (статические и динамические), физиологические (недостаточная двигательная активность), нервно-психические (умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов) перегрузки.

## Slide 7: Техника безопасности – система технических мероприятий, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда.
К средствам производственной
безопасности относятся устройства,
которые предназначены для
оповещения или защиты человека от
воздействия опасных
производственных и внешних
факторов. Конструкции СПБ
разнообразны, отличаются размерами,
назначением, областью применения и
принципами действия: оградительные
устройства, блокирующие устройства,
ограничительная техника,
предохранительные устройства,
средства сигнализации, защитные
устройства.
Средства индивидуальной защиты:
специальная одежда и обувь,
изолирующие костюмы,
средства защиты органов дыхания, глаз, рук, головы, лица, органов слуха,
предохранительные приспособления,
защитные дерматологические средства.

## Slide 8: Психологические причины сознательного нарушения правил безопасной работы:
экономия сил;
экономия времени;
адаптация к опасности или недооценка опасности и ее последствий;
самоутверждение в глазах коллег, желание нравится окружающим;
стремление следовать групповым нормам трудового коллектива;
ориентация на идеалы;
самоутверждение в собственных глазах;
переоценка собственного опыта;
привычка работать с нарушениями, перенесение привычек;
стрессовые состояния;
склонность к риску, вкус к риску как личностная характеристика;
надситуативный риск.

## Slide 9
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ХИМИЧЕСКАЯ, НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ, ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

## Slide 10: Пневмокостюм
Пневмокостюм в виде пневмокомбинезона с капюшоном и однопалыми рукавицами.
В лицевой вырез капюшона вклеено панорамное стекло, изготовленное из органического стекла, которое с изнаночной стороны дополнительно зафиксировано рамкой из прорезиненной ткани.
По конструктивному решению пневмокостюм относится к шланговому изолирующему костюму. Чистый воздух от воздуходувки поступает в костюм в области затылочной части капюшона. Пневмокостюм снабжен семью клапанами сброса воздуха: один в капюшоне, два в рукавах и четыре в брюках

## Slide 11: Пневмокостюм

## Slide 12: Пневмокостюм

## Slide 13: Пневмокостюм

## Slide 14: Полумаска резиновая
Назначение: Защита органов дыхания. Описание: Регулируемое оголовье, клапан выдоха, трикотажный обтюратор

## Slide 15: Полумаска из синтетической ткани
Назначение: Защита органов дыхания. Описание: Регулируемое оголовье, клапан выдоха, трикотажный обтюратор

## Slide 16: Полумаска из пластиката
Назначение: Защита органов дыхания. Описание: Регулируемое оголовье, два клапана выдоха, входной патрубок с экраном и рассекателем воздуха.

## Slide 17: Пневмомаска ЛИЗ-5
Назначение: Защита органов дыхания, глаз и лица от радиоактивных аэрозолей и паров. Описание: Сферический смотровой экран, эластичное оголовье. Повышенная устойчивость к химическому и радиационному загрязнению.

## Slide 18: Щиток защитный прозрачный из поликарбоната с капюшоном
Назначение: Защита органов дыхания, глаз, лица и головы от воздействия пыли, аэрозолей и газов. Описание: Регулируемое оголовье с регулятором в затылочной части и регулируемой лентой на голове, воздуховод из пластмассы, равномерно распределяющий воздух по смотровому экрану, смотровой экран из ударопрочного поликарбоната, капюшон из синтетической ткани

## Slide 19: Щиток защитный прозрачный из поликарбоната с каской
Назначение: Защита органов дыхания, глаз,лица и головы от воздействия пыли, аэрозолей и газов. Описание: Регулируемое оголовье с регулятором в затылочной части и регулируемой лентой на голове, воздуховод из пластмассы, смотровой экран из ударопрочного поликарбоната, стандартная каска.

## Slide 20: Маска панорамная ППМ-88 с подмасочником
Назначение: Защита органов дыхания, глаз и лица. Описание: Регулируемое оголовье, клапан выдоха, панорамный экран из ударопрочного поликарбоната

## Slide 21: ПНЕВМОМАСКИ
Маска панорамная специальная для принудительной подачи воздуха
Щиток для сварщика с автозатемняющимся светофильтром
Щиток для сварщика с откидывающимся обычным стеклянным светофильтром
1 2 3

## Slide 22: Защитный шлем
Пластмассовый корпус. Регулируемое оголовье. Обеспечена жесткая связь смотрового экрана с оголовьем. Смотровой экран защищен снаружи металлической сеткой, внутри - поликарбонатной пластиной. Пластмассовый воздуховод равномерно распределяет воздух по смотровому экрану. Передняя часть шлема покрыта износостойким покрытием. Воздуховод-абразивостойкий

## Slide 23: Пневмокуртка
Назначение: Защита головы, лица, шеи, рук и груди. Описание: вид защитной одежды, к которой подается воздух. Изготовливается
из поливинилхлоридного пластиката. Масса пневмокуртки — 1,5 кг.

## Slide 24: Фартук для термического напыления покрытий
Назначение: Защита тела. Описание: Передняя часть фартука покрыта износостойким покрытием.

## Slide 25: Пневмокуртка ПК/1Б (с приварным смотровым стеклом)
Пневмокуртка является изолирующим шланговым средством индивидуальной защиты с принудительной подачей чистого воздуха от пневмолинии или переносной воздуходувки. В подшлемное пространство воздух поступает через штуцер и мягкий воздуховод, омывает смотровое стекло, и через неплотности выходит наружу. С помощью завязок куртка крепится по линии талии.

## Slide 26: Пневмокуртка ПК/1А (со съемным смотровым стеклом)
Изделие может быть подвергнуто дезактивации, что способствует увеличению срока его службы.
Изготавливается из специального материала по уникальной технологии, что придает изделию прочность и герметичность, а также обеспечивает работающему необходимую защиту.
Рабочий интервал температур от - 20° до +50°С

## Slide 27: Продолжительность работы в пневмокуртке
Температура воздуха, °С
от –20 до –10
от –10 до 0 от 0 до +30
Продолжительность работы зависит от температуры воздуха в рабочей зоне
от – 20° до -10° - не менее 30 мин
от – 10° до 0° - не менее 3 ч
от 0° до + 30° - не менее 6 ч

## Slide 28: ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ (чехлы, чулки, бахилы, следы)
предназначена для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными веществами и химически агрессивных веществ: кислот, щелочей средней концентрации, окислителей и т.п. при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ